Инструкционная карта «Обработка накладных карманов»

Оборудование и инструменты: деталь кроя кармана; нитки контрастного цвета, в цвет ткани; ручная игла; бытовая швейная машина; электроутюг

| № | Технологическая операция | Рисунок обрабатываемого узла |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подогнуть верхний срез кармана на 5мм на изнаночную сторону и заметать |  |
| 2. | Застрочить верхний срез кармана на 2мм от края |  |
| 3. | Отогнуть обработаный срез по прокладочным стежкам на лицевую сторону 2,5 сантиметра и сметать по боковым линиям. |  |
| 4. | Стачать боковые стороны карманов в углах по прокладочным строчкам. |  |
| 5. | Удалить временные строчки. |  |
| 6. | Вывернуть верх кармана и выправить углы. |  |
| 7. | Подогнуть боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону 10 мм и заметать |  |
| 8. | Приутюжить карман. |  |
| 9. | Проверить качество обработки кармана. |  |

Инструкционная карта «Обработка стачного шва в разутюжку»

Оборудование и инструменты: деталь кроя кармана; нитки контрастного цвета, в  цвет  ткани; ручная игла; бытовая швейная машина; электроутюг;

| №№ | Описание работы | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наметить линию наметки с помощью линейки, мела или мыла на одной детали с изнаночной стороны на расстоянии 2 см от среза. Сложить образцы ткани лицевой стороной внутрь, уровнять срезы |  |
| 2 | Сметать образцы ткани по намеченной линии в начале и в конце ручной строчки делать закрепки повторными стежками на одном месте (смётывание производится стежками длиной 1 см и расстоянием между ними 0.5 см) |  |
| 3 | Стачать детали по намётке в начале и в конце сделать закрепки в 3-4 стежка |  |
| 4 | Удалить наметку и приутюжить сначала на ребро |  |
| 5 | Потом припуски шва разутюжить (разложить в разные стороны и закрепить с помощью утюга) |  |